| LATVIJAS UNIVERSITĀTE | Instrukcija DA-2 Darba aizsardzības instrukcija gāzes balonu lietošanai | Pielikums APSTIPRINĀTS ar LU 13.08.2013. rīkojumu Nr.1/229 |
| --- | --- | --- |

Šim dokumentam grozījumu nav

I. Vispārīgas prasības

1.1.	LU akadēmiskās struktūrvienības un Saimniecības pārvaldi, turpmāk tekstā – pasūtītājs, ar gāzes baloniem apgādā licencēta firma, turpmāk tekstā – piegādātājs, ar kuru ir noslēgts piegādes līgums.

1.2.	LU telpās atļauts lietot gāzes balonus ar tilpumu ne lielāku par 10 litriem.

1.3.	Gāzes balonu transportēšanu līdz pasūtītājam nodrošina piegādātājs.

1.4.	Kopā ar piegādāto gāzes balonu piegādātājs izsniedz preču pavadzīmi, kurā norādīts produkts un tā daudzums. Preču pavadzīme izmantojama kā garantijas talons noteikumu prasībām neatbilstoša balona apmaiņai.

II. Gāzes balonu pārvietošana

2.1.	Saņemot balonu ar gāzi no piegādātāja, ir jāpārbauda, vai balona korpusā nav bojājumu (plaisas, iespiedumi, korozija u.c.), vai balonam ir attiecīgais krāsojums un uzraksti.

2.2.	Balonu pārvietošana jāveic, izmantojot speciālus ratiņus, kuru konstrukcija pasargā balonu no grūdieniem un kratīšanas.

2.3.	Aizliegts:

2.3.1.	pārvietot balonu bez ventiļa aizsargplombējuma (plēve, aizsargkupols) vai ar uzskrūvētu reduktoru;

2.3.2.	pārnēsāt balonu, turot to aiz ventiļa, uz pleca vai rokās. Ja ratiņu nav, balonu atļauts pārvietot tikai ar divu darbinieku palīdzību.

2.4.	Novietojot balonu pie iekārtas, nepieciešams to droši nostiprināt, lai izslēgtu mehānisku bojājumu iespējamību.

2.5.	LU telpās atļauts novietot tikai gāzes balonus, kuri ir paredzēti tūlītējai lietošanai. Rezerves un tukšie baloni jāglabā atsevišķi tiem speciāli paredzētās telpās.

III. Gāzes balona nomaiņa un lietošana

3.1.	Darba rīki un materiāli:

atbilstoša izmēra uzgriežņu atslēga, ziepju emulsija un ota, starplika (blīve), kura jāiegādājas reizē ar gāzes balonu.

3.2.	Balona sagatavošana nomainīšanai telpā:

3.2.1.	atvērt telpas logus;

3.2.2.	nodzēst atklātus uguns avotus;

3.2.3.	atslēgt telpā darbojošās elektroierīces;

3.2.4.	izraidīt no telpas personas, kuras tieši nepiedalās balona nomaiņā.

3.3.	Nomaināmā balona atvienošana. Pirms atvienot reduktoru no ventiļa, nepieciešams pārliecināties, ka balona ventilis aizvērtā stāvoklī noslēdz gāzes padevi. (Propāna baloniem to veic, atverot gāzes aparāta degļa krānu un mēģinot aizdedzināt degli. Ja deglis deg, balona nomaiņu veikt nedrīkst! Tādā gadījumā balons ar reduktoru jāatvieno no gāzes aparāta un jāiznes no telpas.) Ja gāzes padeve ir noslēgta, lēnām jāatvieno balons no reduktora, uzraugot, vai nenotiek gāzes noplūde.

3.4.	Atvienotajam balonam jāuzskrūvē ventiļa noslēguzgrieznis un jānosedz ar aizsargkupolu.

3.5.	Iegādātais balons apmaiņai jāsagatavo šādā secībā:

3.5.1.	noņem aizsargplombējumu (plēvi vai aizsargkupolu), noskrūvē noslēguzgriezni;

3.5.2.	apskata balonu un ventili un ar ziepju šķīdumu pārbauda balona ventiļa vārsta blīvumu aizvērtā stāvoklī. Ziepju burbuļu parādīšanās uz apziepētajām virsmām liecina par gāzes noplūdi, un balona tālākā lietošana nav pieļaujama.

3.6.	Balona pievienošanas secība:

3.6.1.	novieto balonu tam paredzētajā vietā un pārliecinās, ka gāzes aparatūras degļi ir noslēgtā stāvoklī;

3.6.2.	pievieno balonam reduktoru, ievērojot, ka starplikas (blīves) nomaiņa ir obligāta;

3.6.3.	atver ventili un ar ziepju šķīdumu pārbauda iekārtas savienojumu vietas līdz gāzes aparatūrai;

3.6.4.	ziepju burbuļu parādīšanās uz apziepētajām virsmām liecina par gāzes noplūdi, un balona tālākā lietošana nav pieļaujama.

3.7.	Pārbauda balona iekārtas darbību, aizdedzina gāzes aparāta degļus, aizver balona ventili un, kad liesmas nodzisušas, aizver degļu krānus.

IV. Drošības pasākumi gāzes balona lietošanas laikā

4.1.	Telpā jānodrošina vēdināšana.

4.2.	Nedrīkst atstāt darbojošās gāzes iekārtas bez uzraudzības.

4.3.	Kategoriski aizliegts:

4.3.1.	izvietot gāzes balonus ēkas cokolstāvā un pagrabā;

4.3.2.	uzglābāt balonus vienā telpā ar tvertnēm, kurās ir degtspējīgas gāzes (propāns, butāns u.c.) un oksidētās gāzes (skābeklis, saspiests gaiss, hlors, fluors u.tml.);

4.3.3.	pieļaut balonu armatūras saskari ar eļļām vai taukiem;

4.3.4.	izvietot gāzes balonus tuvāk par 1 m no apkures iekārtām un zem tiešiem saules stariem;

4.3.5.	pieļaut gāzes balonu saskari ar elektrovadiem;

4.3.6.	pilnīgi izlietot gāzi balonā, gāzes paliekošais spiediens nedrīkst būt mazāks par 0,05 MPa (0,5 kg/cm²);

4.3.7.	veikt jebkādus remontdarbus gāzes balonam, ventilim vai reduktoram, tas var izraisīt gāzes noplūdi un eksploziju.

4.4.	Drošības norādījumi, ja jūtama degtspējīgas gāzes smaka:

4.4.1.	nelietot elektrības slēdžus;

4.4.2.	aizvērt gāzes krānu, pārtraukt gāzes padevi;

4.4.3.	nelietot atklātu uguni;

4.4.4.	atvērt logus, ārdurvis un izvēdināt telpu;

4.4.5.	ziņot atbildīgajam par gāzes balonu ekspluatāciju vai gāzes avārijas dienestam pa tālr. 114 vai 112.