APSTIPRINĀTA

ar 2004.gada        .____________

LU rīkojumu Nr._______

###### LATVIJAS UNIVERSITĀTE

#### REMONTDARBU UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI

#### INSTRUKCIJA Nr.UD-4

##### (Instrukcija izdota saskaņā ar 2004.gada 17.februāra LR MK noteikumiem Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi”).

1.Vispārīgās prasības

1.Šīs instrukcijas prasības attiecināmas uz pilnu remontdarbu ciklu: izpēti, projektēšanu, rekonstrukciju, pārprofilēšanu, kapitālo, tekošo un kosmētisko remontu Latvijas Universitātes visās ēkās (turpmāk tekstā: remontdarbi).

2.Bez šīs instrukcijas prasībām remontdarbu laikā jāievēro spēkā esošās Latvijas Republikas projektēšanas un būvniecības normatīvu prasības.

3.Pirms remontdarbu uzsākšanas ēkās, kur netiek pārtraukts  mācību vai jebkurš cits tehnoloģiskais process, struktūrvienību vadītājiem kopā ar Saimniecības pārvaldi nepieciešams veikt pasākumus cilvēku drošības nodrošināšanai remontdarbu laikā.

4.Pēc remontdarbu pabeigšanas ēku un telpu nodošanai ekspluatācijā jānotiek saskaņā ar LBN 301-97 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” prasībām, piedaloties LU Darba drošības daļas pārstāvjiem.

5.Par ugunsdrošības prasību ievērošanu remontdarbu gaitā atbild remontdarbu vadītājs.

2.Organizatoriskie nosacījumi remontdarbu veikšanai

6.Remontdarbi notiek saskaņā ar LU direktora rīkojumu, ar kuru tiek nozīmēti:

6.1.remontdarbu termiņi;

6.2.remontdarbu vadītājs;

6.3.remontējamo ēku, telpu sagatavošanas nosacījumi remontdarbiem;

6.4.remontējamo ēku un telpu ugunsaizsardzības signalizācijas atslēgšanas vai demontāžas kārtība;

6.5.remontējamo telpu atslēgu saņemšanas un nodošanas kārtība;

7.Visiem remontstrādniekiem (neatkarīgi no pamatdarba vietas) jābūt instruētiem par ugunsdrošības noteikumiem remontdarbu laikā un rīcību ugunsgrēka gadījumā ēkā, kurā notiek remontdarbi. Instruktāžu veic un reģistrē remontējamās ēkas komandants.

3. Ugunsdrošības pasākumi

8.Veicot remontdarbus, nepieciešams ievērot: būvnormatīva LBN 201-96 “Ugunsdrošības normas”, ugunsdrošības noteikumu UN 82-04, citu Latvijas Republikas spēkā esošo projektēšanas un būvniecības normatīvi tehnisko dokumentāciju, Valsts ugunsdrošības uzraudzības priekšrakstu prasības un LU Darba drošības daļas priekšlikumus.

9.Ugunsbīstamo remontdarbu (darbi ar atklātu uguni, metināšanas darbi u.c.) veikšanas laikā nepieciešams ievērot  LU instrukcijas Nr.UD-3 prasības.

10.Degtspējīgie un viegli uzliesmojušie šķidrumi (krāsas, lakas utt.) jāuzglabā un jāsagatavo atsevišķās, vēdināmās telpās. Nav atļauts minētos šķidrumus uzglabāt kopā ar citām vielām un materiāliem.

11.Izmantojot vielas un materiālus, jāvēro to lietošanas instrukcijas.

12.Konstrukciju nosegšana ar viegli uzliesmojošiem, degtspējīgiem pārklājumiem jāveic labi izvēdinātās telpās, nepieļaujot krāsu un vielu tvaiku sprādzienbīstamas koncentrācijas veidošanos gaisā. Darbi šajās telpās jāsāk no vietas, kura atrodas vistālāk no izejas.

4.Remontdarbu vietu nodrošinājums ar ugunsdzēsības inventāru

13.Ēkas un telpas, kur notiek remontdarbi, jāaprīko ar ugunsdzēsības inventāru saskaņā ar ugunsdrošības noteikumu UN  82-04  9.pielikuma 1., 2. un 3. tabulu prasībām.

14.Vietas, kur tiek veikti ugunsbīstami darbi (metināšanas darbi, darbi ar viegli uzliesmojošiem šķidrumiem utt.) jāaprīko ar papildus ugunsdzēsības inventāru saskaņā ar ugunsdrošības noteikumu UN  82-04  9.pielikuma 15.p. prasībām.