APSTIPRINĀTA

ar 2004.gada        .____________

LU rīkojumu Nr._______

###### LATVIJAS UNIVERSITĀTE

#### UGUNSDROŠĪBAS PRASĪBAS GALDNIECĪBĀ

#### INSTRUKCIJA Nr.UD-6

##### (Instrukcija izdota saskaņā ar 2004.gada 17.februāra LR MK noteikumiem Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi”).

1.Galdniecības telpu uzturēšanas noteikumi

1.Evakuācijas ceļus (ejas, izejas, gaiteni) nedrīkst pieblīvēt ar mēbelēm, priekšmetiem un iekārtām.

2.Pēc darba beigām ir jāveic telpas apskate; telpas, iekārtas, agregāti, elektriskās ierīces ir jāattīra no putekļiem, zāģskaidām,  ēveļskaidām.

3.Degtspējīgos ražošanas atlikumus uzglabāt ārpus ēkas speciāli sagatavotā vietā.

4.Galdniecības telpās atļauts uzglabāt  tikai darba dienai nepieciešamo  kokmateriālu daudzumu.

5.Galdniecībā izgatavoto produkciju jāuzglabā noliktavā.

6.Ugunsdzēsības līdzekļi (ugunsdzēsības aparāti, ugunsdzēsības krāni) un automātiskā ugunsaizsardzības signalizācija jāuztur lietošanas kārtībā.

2.Galdniecības iekārtu ekspluatācijas noteikumi

7.Tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijā jāievēro tehnoloģiskais reglaments un iekārtu ražotāju tehniskās prasības.

8.Iekārtu remonts un tehniskā apkope jāveic noteiktajos termiņos, izpildot projektā un tehnoloģiskajā reglamentā paredzētos ugunsdrošības pasākumus.

9.Ventilācijas sistēmas ierīcēm jābūt iezemētām.

10.Telpās, kur krāso, līmē, mazgā un attauko izstrādājumus, grīdām jābūt no degtnespējīga materiāla un dzirksteļdrošām.

11.Darba procesā jāizmanto ierīces un rīki, kuri nedzirksteļo.

12.Periodiski, bet ne retāk ka reizi mēnesī, jāattīra vēdināšanas sistēmas no putekļiem un citiem nosēdumiem.

3.Galdniecības telpās aizliegts

13.Smēķēt, izņemot speciāli šim mērķim iekārtotas vietas.

14.Pārkāpt tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas tehniskos noteikumus.

15.Veikt darbus ar bojātām iekārtām, ierīcēm un darbgaldiem, kā arī tad, ja nedarbojas ventilācijas un aspirācijas sistēmas.

16.Ekspluatēt bojātas vai nehermētiskas elektriskās iekārtas un ierīces.

17.Izmantot elektriskos vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju, bojātas rozetes, atzarošanas kārbas un savienotājkārbas, svirslēdžus.

18.Atstāt bez uzraudzības tīklā ieslēgtas elektroiekārtas, izņemot elektriskās ierīces, kuru ekspluatācijas instrukcijā tas atļauts.

19.Novietot koka un citus degtspējīgus materiālus uz sildierīcēm.

20.Telpu un iekārtu uzkopšanai izmantot benzīnu un citus viegli uzliesmojošus šķidrumus.

21.Veikt metināšanas un citus ar atklātu uguni saistītus ugunsbīstamus darbus bez rakstiskas atļaujas  (LU instrukcija Nr.UD-3).

4.Ugunsgrēka likvidēšana

22.Par ugunsgrēku nekavējoties jāziņo:

22.1.Ugunsdzēsības dienestam pa tālruņu numuriem 01 vai 112 (nosaucot adresi: ..............................................; ugunsgrēka izcelšanās vietu;  savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru ...................);

22.2.ēkas sargam pa iekšējo tālruņa numuru ................. vai personiski, LU Avārijas dienestam –703- 4888, galdniecības vadītājam personiski vai piezvanot pa mobilo tālruni  .....................;

22.3.ja nepieciešams, policijai - 02, neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai – 03.

23.Līdz ugunsdzēsības dienesta ierašanās ugunsgrēka vietā galdniecības darbinieku  pienākumi ir:

23.1.atvērt evakuācijas izejas;

23.2.paziņot darbiniekiem un studējošiem par evakuāciju no telpām;

23.3.kādam no darbiniekiem sagaidīt pie ēkas ieejas ugunsdzēsības dienestu, lai norādītu tam ceļu līdz ugunsgrēka vietai un ūdensņemšanas vietai;

23.4.atslēgt elektrību ugunsgrēka zonā, atslēgt ventilāciju;

23.5.organizēt un veikt ugunsgrēka dzēšanas darbus, izmantojot ugunsdzēsības aparātus, iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānus utt..

24.Pēc ugunsdzēsības dienesta ierašanās ugunsgrēka vietā rīkoties saskaņā ar ugunsgrēka dzēšanas darbu vadītāja norādījumiem, sniedzot viņam visu nepieciešamo informāciju.

5.Ugunsgrēka dzēšanas noteikumi

25.Evakuācijas laikā novērst panikas rašanās iespēju, paskaidrojot cilvēkiem par evakuācijas ceļiem, atvērtām izejām utt.

26.Neiet iekšā piedūmotās telpās, kā arī tur, kur ir iespējama ēkas būvkonstrukciju sagrūšana, un neļaut to darīt citiem.

27.Elektroiekārtu dzēšanai, kas atrodas zem elektriskā sprieguma, izmantot tikai pulvera vai ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātus.

28.Ūdensputu aparātus un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānus drīkst izmantot dzēšanai tikai pēc sprieguma atslēgšanas.

6.Apmācību prasības

29.Visiem galdniecības darbiniekiem un studējošiem nepieciešams iepazīties ar galdniecības telpu un ēku plānojumu, evakuācijas ceļiem un izejām, esošo ugunsdzēsības inventāru, sakariem.

30.Praktiskās nodarbības rīcībai ugunsgrēka gadījumā jāveic reizi gadā, piedaloties visiem galdniecības darbiniekiem.