APSTIPRINĀTA

ar 2004.gada        .____________

LU rīkojumu Nr._______

###### LATVIJAS UNIVERSITĀTE

#### UGUNSDROŠĪBAS PRASĪBAS GARĀŽĀM UN AUTOSTĀVVIETĀM

#### INSTRUKCIJA Nr.UD-7

##### (Instrukcija izdota saskaņā ar LR LBN 100-92 “Teritoriālplānošana. Pilsētu un pagastu izbūve”, 2004.gada 17.februāra LR MK noteikumiem Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi”).

1.Garāžu un autostāvvietu uzturēšanas noteikumi

1.Automobiļu novietošanas boksos un atklātos laukumos nedrīkst novietot priekšmetus un iekārtas, kas varētu traucēt automobiļu evakuēšanu.

2.Remontdarbus (metināšanu, krāsošanu utt.) jāveic speciāli iekārtotās telpās (boksos).

3.Pēc darba beigām no telpām, kā arī no remonta un apskates bedrēm, jāizvāc eļļainie slaukāmie materiāli, jāsavāc izlijušie viegli uzliesmojošie un degtspējīgie materiāli, bet to eļļainās vietas jāapkaisa ar smiltīm vai absorbentu.

4.Vienai vieglā automobiļa vietai jāparedz minimālā platība:

4.1.garāžai – 30m2;

4.2.autostāvvietai – 25m2.

5.Autostāvvietās ar 10 un vairāk automobiļiem jābūt izvietojuma zīmējumiem.

6.Minimālam attālumam no autostāvvietām līdz sabiedriskām ēkām jābūt 10m.

2.Garāžās un autostāvvietās aizliegts

7.Smēķēt, izņemot speciāli šim mērķim iekārtotas vietas.

8.Automobiļu novietošanas boksos veikt metināšanu, krāsošanu, kā arī mazgāt detaļas ar viegli uzliesmojošiem šķidrumiem.

9.Pārsniegt novietošanai noteikto automobiļu skaitu, neievērot paredzēto automobiļu izvietojumu, samazināt atstatumus starp automobiļiem, kā arī starp automobiļiem un ēkām.

10.Novietot stāvvietā automobiļus ar vaļējiem benzīntvertņu kakliņiem un ar degvielas vai eļļas noplūdi; uzglabāt degvielu, izņemot degvielu automobiļu tvertnēs.

11.Sildīt dzinējus ar atklātu uguni.

12.Atstāt automobilī pēc darba beigām eļļainu slaukāmo materiālu.

13.Telpu, iekārtu un automobiļu uzkopšanai izmantot benzīnu un citus viegli uzliesmojošus šķidrumus.

3.Degvielas uzpildīšanas laikā aizliegts

14.Smēķēt.

15.Pielietot plastmasas piltuves un šļūtenes.

16.Darbināt automobiļa dzinēju.

4.Ugunsdzēsības līdzekļi

17.Ugunsdzēsības aparāti, ugunsdzēsības krāni un automātiskā ugunsaizsardzības signalizācija jāuztur lietošanas kārtībā.

18.Katrā garāžas boksā jābūt kastei ar smiltīm vai absorbentu un liekšķerei.

19.Katru garāžu (autostāvvietu) ar10 auto un vairāk jāapgādā ar vilkšanas trosi vai stieni.

20.Automobiļus jāapgādā ar pulvera vai ogļskābās gāzes aparātiem:

20.1.vieglie automobiļi un mikroautobusi – ar vienu 2kg (2litru) aparātu;

20.2.kravas automobiļi – ar vienu 2kg(2litru) aparātu;

20.3.autobusi – ar vienu 4kg(2litru) aparātu.

5.Ugunsgrēka likvidēšana

21.Par ugunsgrēku nekavējoties jāziņo:

21.1.ugunsdzēsības dienestam pa tālruņu numuriem 01 vai 112 (nosaucot adresi: ..................................; ugunsgrēka izcelšanās vietu;  savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.................);

21.2.LU ēkas sargam personiski vai pa tālruņa numuru ..................., garāžas (autostāvvietas) vadītājam personiski vai pa mob. ......................, LU Avārijas dienestam –703-4888;

21.3.ja nepieciešams, policijai - 02, neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai – 03.

22.Līdz ugunsdzēsības dienesta ierašanās ugunsgrēka vietā garāžas darbinieku  pienākumi ir:

22.1.atvērt evakuācijas izejas, vārtus;

22.2.paziņot garāžas darbiniekiem un autovadītājiem par evakuāciju no telpām, boksiem un autostāvvietām;

22.3.sagaidīt pie garāžas vai autostāvvietas iebrauktuves ugunsdzēsības dienestu, lai norādītu tam ceļu līdz ugunsgrēka vietai un ūdensņemšanas vietai;

22.4.garāžā atslēgt ventilāciju, ugunsgrēka zonā atslēgt elektrību;

22.5.organizēt un veikt ugunsgrēka dzēšanas darbus, izmantojot ugunsdzēsības aparātus, iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānus utt..

23.Pēc ugunsdzēsības dienesta ierašanās ugunsgrēka vietā rīkoties saskaņā ar ugunsgrēka dzēšanas darbu vadītāja norādījumiem, sniedzot viņam visu nepieciešamo informāciju.

6.Ugunsgrēka dzēšanas noteikumi

24.Evakuācijas laikā novērst panikas rašanās iespēju, paskaidrojot cilvēkiem par evakuācijas ceļiem, atvērtām izejām, vārtiem, izbrauktuvēm utt.

25.Neiet iekšā piedūmotās telpās, kā arī tur, kur ir iespējama ēkas būvkonstrukciju sagrūšana, eksplozija, un neļaut to darīt citiem.

26.Elektroiekārtu un elektroinstalācijas (t.sk. automobiļu) dzēšanai, kas atrodas zem elektriskā sprieguma, izmantot tikai pulvera vai ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātus.

27.Ūdensputu aparātus un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānus drīkst izmantot dzēšanai tikai pēc sprieguma atslēgšanas.

7.Apmācību prasības

28.Visiem garāžas darbiniekiem un autovadītājiem, kuri novieto automobiļus autostāvvietās,  nepieciešams iepazīties ar garāžas un autostāvvietu plānojumu, evakuācijas ceļiem, vārtiem, izbrauktuvēm, esošo ugunsdzēsības inventāru, sakariem.

29.Praktiskās nodarbībās rīcībai ugunsgrēka gadījumā jāveic reizi gadā, piedaloties visiem garāžas darbiniekiem.

APSTIPRINU

## LU direktors

### A.Peičs

2004.g.       . _______

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

UGUNSDROŠĪBAS INSTRUKCIJA AUTOMOBIĻU AUTOSTĀVVIETAI

Visvalža ielā 4a

Instrukcija izstrādāta saskaņā ar LR LBN 100-92 ‘Teritoriālplānošana. Pilsētu un pagastu izbūve”, LR Ugunsdrošības noteikumu UN 82-04 un LU instrukcijas Nr.1 “LU ugunsdrošības vispārīgās prasības” (apstiprināta 2002.gada 1.jūlijā ar LU rektora rīkojumu Nr.1/108) prasībām.

1.Autostāvvietas uzturēšanas noteikumi

1.1.Automobiļu atklātā laukumā nedrīkst novietot priekšmetus un iekārtas, kas varētu traucēt automobiļu evakuēšanu.

1.2.Remontdarbus (metināšanu, krāsošanu utt.) jāveic speciāli iekārtotās telpās (boksos).

1.3.Katrā dienā jāizvāc eļļainie slaukāmie materiāli, jāsavāc izlijušie viegli uzliesmojošie un degtspējīgie materiāli, bet to eļļainās vietas jāapkaisa ar smiltīm vai absorbentu.

1.4.Vienai vieglā automobiļa vietai jāparedz minimālā platība autostāvvietai – 25m2.

1.5.Autostāvvietā jābūt izvietojuma zīmējumiem.

1.6.Minimālam attālumam no autostāvvietām līdz sabiedriskām ēkām jābūt 10m.

2.Autostāvvietā aizliegts:

2.1.smēķēt;

2.2.veikt metināšanu, krāsošanu un citus remontdarbus, kā arī mazgāt detaļas ar viegli uzliesmojošiem šķidrumiem;

2.3.pārsniegt novietošanai noteikto automobiļu skaitu, neievērot paredzēto automobiļu izvietojumu, samazināt atstatumus starp automobiļiem, kā arī starp automobiļiem un ēkām;

2.4.novietot stāvvietā automobiļus ar vaļējiem benzīntvertņu kakliņiem un ar degvielas vai eļļas noplūdi; uzglabāt degvielu, izņemot degvielu automobiļu tvertnēs;

2.5.sildīt dzinējus ar atklātu uguni;

2.6.atstāt automobilī eļļainu slaukāmo materiālu;

2.7.automobiļu uzkopšanai izmantot benzīnu un citus viegli uzliesmojošus šķidrumus.

3.Degvielas uzpildīšanas laikā aizliegts:

3.1.smēķēt;

3.2.pielietot plastmasas piltuves un šļūtenes;

3.3.darbināt automobiļa dzinēju.

4.Ugunsdzēsības līdzekļi

4.1.Ugunsdzēšamie aparāti jāuztur lietošanas kārtībā.

4.2.Autostāvvietā boksā jābūt kastei ar smiltīm vai absorbentu un liekšķerei.

4.3.Autostāvvietu jāapgādā ar vilkšanas trosi vai stieni;

4.4.Automobiļus jāapgādā ar pulvera vai ogļskābās gāzes aparātiem:

4.4.1.vieglie automobiļi un mikroautobusi – ar vienu 2kg (2litru) aparātu;

4.4.2.kravas automobiļi – ar vienu 2kg(2litru) aparātu;

4.4.3.autobusi – ar vienu 4kg(2litru) aparātu.

5.Ugunsgrēka likvidēšana

5.1.ja autostāvvietā konstatētas ugunsgrēka pazīmes (dūmi, uguns utt.) vai  informācija par ugunsgrēku saņemta no citas personas, par ugunsgrēku nekavējoties jāziņo:

5.1.1.Ugunsdzēsības dienestam pa tālruņu numuriem 9 - 01 vai 9 - 112 (nosaucot adresi: Visvalža ielā 4a; ugunsgrēka izcelšanās vietu - ...........................................;  savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru ......................);

5.1.2.LU ēkas Visvalža ielā 4a sargam personiski vai pa tālruņa numuru 703-4808, LU Saimniecības daļas vadībai vai pa tālruņa numuru 703-4890, LU avārijas dienestam –703-4888,

5.1.3.ja nepieciešams, policijai – 9 - 02, neatliekamajai medicīnas palīdzībai – 9 - 03.

5.2.Līdz ugunsdzēsības dienesta apakšvienības ierašanās ugunsgrēka vietā autostāvvietas sargam vai citam LU darbiniekam  pienākumi ir:

5.2.1.atvērt evakuācijas vārtus un izdot automobīļu vilkšanas trosi;

5.2.2.paziņot (iespējamās robežās) autovadītājiem par evakuāciju no autostāvvietas;

5.2.3.kādam no darbiniekiem sagaidīt pie autostāvvietas iebrauktuves ugunsdzēsības dienesta apakšvienību, lai norādītu tai ceļu līdz ugunsgrēka vietai;

5.2.4.organizēt un veikt ugunsgrēka dzēšanas darbus, izmantojot ugunsdzēšamos aparātus, ēkas iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānus utt..

5.3.Pēc ugunsdzēsības dienesta apakšvienības ierašanās ugunsgrēka vietā rīkoties saskaņā ar ugunsgrēka dzēšanas darbu vadītāja norādījumiem, sniedzot viņam visu nepieciešamo informāciju.

6.Ugunsgrēka dzēšanas noteikumi

6.1.Evakuācijas laikā novērst panikas rašanās iespēju, paskaidrojot cilvēkiem par evakuācijas ceļiem, vārtiem, izbrauktuvēm utt.

6.2.Neiet iekšā piedūmotās zonās un neļaut to darīt citiem.

6.3.Elektroiekārtu (t.sk. automobiļu) dzēšanai, kas atrodas zem elektriskā sprieguma, izmantot tikai pulvera vai ogļskābās gāzes ugunsdzēšamos aparātus.

6.4.Ūdensputu aparātus, iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānus drīkst izmantot dzēšanai tikai pēc sprieguma atslēgšanas.

6.5.Visiem autostāvvietas sargiem, autovadītājiem, kuri novieto automobiļus autostāvvietā,  nepieciešams iepazīties ar autostāvvietu plānojumu, evakuācijas ceļiem, vārtiem, izbrauktuvēm, esošo ugunsdzēsības inventāru, sakariem.

6.6.Praktiskās nodarbības rīcībai ugunsgrēka gadījumā jāveic reizi gadā, piedaloties visiem autostāvvietas sargiem.

LU Darba drošības daļas vadītājs			LU Transporta daļas vadītājs

J.Raubens						   A.Steponavičius