APSTIPRINĀTA

ar 2004.gada        .____________

LU rīkojumu Nr._______

###### LATVIJAS UNIVERSITĀTE

#### UGUNSDROŠĪBAS PRASĪBAS NOLIKTAVĀM

#### INSTRUKCIJA Nr.UD-9

##### (Instrukcija izdota saskaņā ar 2004.gada 17.februāra LR MK noteikumiem Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi”).

1.Vispārīgas prasības

1.Evakuācijas ceļus (ejas, izejas, gaiteņus) nedrīkst pieblīvēt ar priekšmetiem, iekārtām, tukšo taru utt.

2.Iepretim noliktavas durvīm jāatstāj brīvas ejas durvju aiļu platumā, bet ne šaurākas par vienu metru.

3.Noliktavās jāievēro materiālo vērtību uzglabāšanas noteikumi: viegli uzliesmojoši un degtspējīgi šķidrumi jāuzglabā atsevišķi no citiem materiāliem; slāpekļskābe un sērskābe – savrup no citām organiskām vielām un ogļūdeņražiem utt. (saskaņā ar UN 82-04  2.pielikuma prasībām).

4.Uzglabājot degtspējīgus materiālus un vielas, jāievēro marķējuma un brīdinājuma uzrakstos noteiktās prasības, kas norādītas uz iesaiņojuma vai pavaddokumentos.

5.Dažādi materiāli, izstrādājumi un vielas, ņemot vērā to fizikālās un ķīmiskās īpašības un ugunsbīstamību, noliktavā jāuzglabā pēc ugunsgrēka dzēšanas līdzekļu viendabīguma principa.

6.Telpas, kurās tiek uzglabātas ķīmiskās vielas un reaktīvi, jāapzīmē ar drošības zīmēm un atbilstošiem uzrakstiem.

7.Ja noliktavu telpas atrodas pagraba vai cokola stāvos un tajās uzglabā degtspējīgus materiālus vai degtnespējīgus materiālus degtspējīgā iesaiņojumā, tad nepieciešams tās nodrošināt ar dūmu izvadīšanu ugunsgrēka gadījumā caur logiem vai lūkām.

8.Sastatņu plauktu degtspējīgās konstrukcijas jāapstrādā ar pretuguns aizsargvielu.

9.Kopējam elektriskajam slēdzim jāatrodas noliktavas ārpusē pie degtnespējīga materiāla sienas vai uz degtnespējīga materiāla pamatnes.

10.Pēc darba beigām ar kopējā elektriskā slēdža palīdzību jāatvieno noliktavas elektrotīkls un jāieslēdz apsardzes un ugunsaizsardzības signalizācija.

11.Ventilācijas sistēmas, ugunsdzēsības inventārs, apsardzes un ugunsaizsardzības signalizācija jāuztur lietošanas kārtībā.

2.Noliktavās aizliegts

12.Smēķēt, izņemot speciāli šim mērķim iekārtotas vietas.

13.Uzstādīt gāzes ierīces, sadzīves elektrosildītājus.

14.Ekspluatēt bojātas vai nehermētiskas apgaismes lampas;

15.Izmantot bojātas elektriskās iekārtas, ierīces, rozetes, pagarinātājus u.tml.;

16.Novietot degtspējīgus materiālus tuvāķ par 0,5m no apgaismes lampām.

17.Uzglabāt materiālus un vielas, kuru ugunsbīstamības un sprādzienbīstamības īpašības nav zināmas.

3.Ugunsgrēka likvidēšana

18.Par ugunsgrēku nekavējoties jāziņo:

18.1.ugunsdzēsības dienestam pa tālruņu numuriem 01 vai 112 (nosaucot adresi: ..............................................; ugunsgrēka izcelšanās vietu;  savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru ....................);

18.2.LU ēkas sargam pa tālruņa numuru   .................. vai personiski, LU avārijas dienestam –703-4888, noliktavas  vadītājam personiski vai piezvanot pa mobilo tālruni  ...........................;

18.3.ja nepieciešams, policijai - 02, neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai – 03.

19.Līdz ugunsdzēsības dienesta ierašanās ugunsgrēka vietā noliktavas darbinieku  pienākumi ir:

19.1.atvērt evakuācijas izejas;

19.2.paziņot cilvēkiem par evakuāciju no telpām;

19.3.kādam no darbiniekiem sagaidīt pie ēkas ieejas ugunsdzēsības dienestu, lai norādītu tam ceļu līdz ugunsgrēka vietai;

19.4.atslēgt ventilāciju, nepieciešamības gadījumā atslēgt elektrību;

19.5.organizēt un veikt īpašuma evakuāciju un ugunsgrēka dzēšanas darbus, izmantojot ugunsdzēsības aparātus, iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānus utt.

20.Pēc ugunsdzēsības dienesta ierašanās ugunsgrēka vietā rīkoties saskaņā ar ugunsgrēka dzēšanas darbu vadītāja norādījumiem, sniedzot viņam visu nepieciešamo informāciju.

4.Ugunsgrēka dzēšanas noteikumi

21.Cilvēku un īpašuma evakuācijas laikā novērst panikas rašanās iespēju, paskaidrojot cilvēkiem par evakuācijas ceļiem, atvērtām izejām utt.

22.Neiet iekšā piedūmotās telpās, kā arī tur, kur ir iespējama ēkas būvkonstrukciju sagrūšana vai eksplozija, un neļaut to darīt citiem.

23.Pielietojot ugunsgrēka dzēšanas līdzekļus, ievērot ķīmisko vielu un reaktīvu fizikālās un ķīmiskās īpašības un ugunsbīstamību.

24.Elektroiekārtu dzēšanai, kas atrodas zem elektriskā sprieguma, izmantot tikai pulvera vai ogļskābās gāzes ugunsdzēšamos aparātus.

25.Ūdensputu aparātus, iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānus drīkst izmantot dzēšanai tikai pēc sprieguma atslēgšanas.

7.Apmācību prasības

26.Visiem noliktavas darbiniekiem nepieciešams iepazīties ar noliktavas un ēkas plānojumu, evakuācijas ceļiem un izejām, esošo ugunsdzēsības inventāru, sakariem.

27.Praktiskās nodarbībās rīcībai ugunsgrēka gadījumā jāveic reizi gadā, piedaloties visiem noliktavas darbiniekiem.