Par atklāta konkursa „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra

Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde,

būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas

nr.: LU 2012/2036/2012/28-ERAF, iesniegtajiem jautājumiem

Sniedzam skaidrojumu par atklāta konkursa „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas nr.: LU 2012/2036/2012/28-ERAF, jautājumiem, proti:

- „Lai noteiktu nepieciešamo novadāmo/atsūknējamo gruntsūdens apjomu būvdarbu laikā, lūdzam norādīt gruntsūdens apjomu būvdarbu laikā, lūdzam norādīt gruntsūdens pieplūdes/filtrācijas koeficientu gruntīm pie abs.atz. – 0.900 līdz -1.900 (būvbedres apakša).”

Paskaidrojam: Uz norādītajām atzīmēm -0.9 līdz - 1.900 abs.atz. ir konstatētas atšķirīgas gruntis ar dažādiem filtrācijas koeficentiem t.i. sākot no <0.2 k.f.m/dn dūņu slānim un beidzot ar 2 k.f.m/dn smalkam, vidēji blīvam smilts slānim. Atbilstoši SP paredzēta plātnes izbūve uz atz. -0.6 abs.atz., kas nozīmē, ka būvbedres apakša paliek dūņu slānī ar filtrācijas koeficientu <0.2 k.f.m/dn. Detalizētu grunts slāņu izvietojumu plānā un griezumos skatīt inženierģeoloģiskajā atskaitē.

- „Ņemot vērā interjera specifiskās prasības, lūdzam izsniegt projektēto slodžu shēmas pārsegumiem.”

Paskaidrojam: Izstrādājot SP projektu izmantotas sekojošas slodzes:

- Lietderīgā slodze atbilstoši BK-00-00 norādēm un AR daļas stāvu plāniem;

-Patstāvīgās slodzes (normatīvās):

a) grīdas slodze - 2.0 kN/m²;

b) starpsienu slodze - 1.20 kN/m²;

c) ārsienu slodze -10 kN/m;

d) piekārtie griezti un inženierkomunikācijām -0.50 kN/m²;

e) interjera elementi - atbilstoši aprakstam un AR daļas plānam (precizēt TP izstrādes gaitā);

f) 2.stāva jumta terases segums - 3.5 kN/m²;

g) jumta segums - 2 kN/m².