SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU  “GESL”

Zemes dzīļu izmantošanas LICENCE Nr. CS13ZD0343

Pasūtītājs:   SIA ”BŪVPROJEKTU VADĪBA”

# Ģeotehnisko izpētes darbu

# pārskats

Objekts: Ēkas rekonstrukcija  Pilsoņu ielā 13 – 10. korpuss

#### SIA ’GESL’’  ģeologs                    V. Gavrilovs

### Rīga, 2014. gads

Saturs

Ievads	2

1. PAMATU APSEKOŠANA	3

2. SLĒDZIENS	4

TEKSTA Pielikumi

1.ZEMES DZĪĻU IZMANTOŠANAS LICENCE	8

2. NORMATĪVO DOKUMENTU SARAKSTS	9

GRAFISKIE Pielikumi

1.pielikums. skatrakumu IZVIETOJUMA PLĀNS (ĢT-1)	10

2. pielikums. pamatu zīmējumi (ĢT-2)	11

# Ievads

Ģeotehnisko izpēti Ēkas rekonstrukcijai, Pilsoņu ielā 13 – 10. korpuss Rīgā, pēc SIA ”Būvprojektu Vadība” (Pasūtītājs) lūguma veikuši SIA “GESL” (Izpildītājs) darbinieki. Būvobjekts atrodas Pilsoņu ielā 13, - 10 korpuss Rīgas pilsēta. Projektējamā būve pieskaitāma pie I ģeotehniskās kategorijas.

Pasūtītāja norādītajās vietās 2014. gada 4. Februārī pamatu apsekošanai esošās ēkas pagrabā tika ierīkots 1  skatrakums un urbums 3.0 m dziļumā zem pagaraba grīdas. Darbu sastāvs un apjomi noteikti saskaņā ar pastāvošajām celtniecības normām un noteikumiem.

Pamatu skatrakumu un urbumu ierīkošanu, un dokumentāciju veica inženierģeologs Vitālijs Gavrilovs.

Pārskats sastādīts 4 eksemplāros: 3 eks. – Pasūtītājam, 1 eks. – SIA “GESL” arhīvam.

# 2. pamatu apsekošana

Pamatu apsekošanai izrakts 1 skatrakums. Skatrakuma izvietojums parādīts 1. grafiskajā pielikumā plānā (ĢT–1).Pamatu apsekošanas rezultāti parādīti 2. grafiskajā pielikumā (ĢT–2). Ēka būvēta no ķieģeļiem, saistītiem ar kaļķa cementa javu. Pamati atrodas labā stāvoklī. Pamati sastāv no plēstiem dolomīta akmeņiem, pamatu pēda ieguļ 0,60 m no pagraba grīdas.

# 3. slēdziens

1. Skatrakumu rakšanas laikā Pamatu sienas plaisas netika konstatetas. Pamatu stāvoklis novērtējams kā labs.

2. Spriežot pēc nesošo konstrukciju tehniskā stāvokļa var secināt, ka to

pamatojuma nestspēja kopumā ir pietiekoša esošo slodžu uzņemšanai un

pamatu tehniskais stāvoklis vērtējams kā labs.

3. Lai samazinātu lietus ūdens iekļūšanu pamatos, ir ieteicams atrakt grunti

pa ēkas perimetru, atjaunot apmetumu, kur tas ir atdalījies vai saplaisājis

un ierīkot drenāžas sistēmu. Lai palielinātu pamatu konstrukcijas siltuma pārvades pretestību, pamati ir jāizolē ar 50-100mm ekstrudēto putu polistirolu. Pēc grunts aizbēršanas obligāti ir jāizveido ēkas cokola apmale.

Inženierģeologs :		             			 V.Gavrilovs