APSTIPRINĀTS

Latvijas Universitātes

Būvniecības un īpašumu apsaimniekošanas

iepirkumu komisijas

2016. gada 13.jūlijā

sēdē (protokols Nr. 1)

LATVIJAS UNIVERSITĀTES

IEPIRKUMA

„Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/54_I

Rīga, 2016

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM

  - Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma “Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana” (turpmāk – Iepirkums) identifikācijas numurs: LU 2016/54_I

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Latvijas Universitāte (turpmāk – LU vai Pasūtītājs) |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 |
| Reģistrācijas Nr. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) reģistrā | 3341000218 |
| PVN maksātāja reģ. Nr. | LV90000076669 |
| Tālruņa Nr. Faksa Nr. | + 371 67034301 + 371 67225039 |
| Kontaktpersonas | Saimniecības departamenta Attīstības projektu daļas vadītāja Ineta Tumaševska vai Saimniecības departamenta Plānošanas daļas juriste Ginta Brēmane |
| Tālruņa Nr. | 22308449, 26575414 |
| E-pasta adrese | Ineta.Tumasevska@lu.lv, Ginta.Bremane@lu.lv |
| Darba laiks | darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst.17:00 |

  - Iepirkuma procedūru veic ar Latvijas Universitātes 2016. gada 22. februāra rīkojumu Nr. 1/86 “Par Latvijas Universitātes iepirkumu komisiju sastāviem” izveidota LU Būvniecības un īpašumu apsaimniekošanas iepirkumu komisija (turpmāk- Iepirkuma komisija).

  - Iepirkuma priekšmets: Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana, atbilstoši Iepirkuma Nolikuma (turpmāk- Nolikums), tā 2. pielikuma “Tehniskā specifikācija” un 3. pielikuma “Finanšu piedāvājums” prasībām.

  - Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu kopā.

  - CPV kods: 39100000-3 (Mēbeles).

  - Iepirkuma līguma summa, izpildes termiņš un vieta:

    - Pasūtītājs Iepirkuma rezultātā slēgs iepirkuma līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk- PIL) 67. pantu atbilstoši Nolikuma 4. pielikumam “Iepirkuma līguma projekts” (turpmāk- Līgums) katrā iepirkuma daļā atsevišķi;

    - Līguma plānotā līgumcena ir līdz EUR 19 500 (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti euro, 00 centi), ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk- PVN).

    - Izpildes termiņš: 28 (divdesmit astoņas) dienas no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

    - Līguma izpildes vieta: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV- 1586 saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumā „Tehniskā specifikācija”.

  - Piemērojamā iepirkuma metode: PIL 8.2 panta kārtībā.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs: Nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN).

  - Iepirkuma dokumentācijas pieejamība:

    - pretendenti ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties Pasūtītāja mājaslapā internetā: www.lu.lv sadaļā „Uzņēmējiem”, apakšsadaļā “Iepirkumi”;

    - klātienē Pasūtītāja telpās: LU Saimniecības departamentā, 718.telpā, 7.stāvā, Jelgavas ielā 1, Rīgā, LV-1004, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:30, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu.

  - Papildus informācijas sniegšana:

    - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs iespējami īsā laikā sagatavo un publicē atbildi Nolikuma 1.10.1. apakšpunktā norādītajā tīmekļa vietnē pie Iepirkuma dokumentācijas;

    - Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot Iepirkuma komisijai adresētu vēstuli pa pastu: LU Saimniecības departamentā, 718.telpā, 7.stāvā, Jelgavas ielā 1, Rīgā, LV-1004 vai faksu: + 371 67033919, vai elektroniski: Ineta.Tumasevska@lu.lv vai Ginta.Bremane@lu.lv. Ārpus Pasūtītāja noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

  - Informācijas apmaiņa: Informācijas apmaiņa starp Iepirkuma komisiju un Pretendentiem notiek latviešu valodā pa pastu, faksu, elektronisko pastu.

  - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, vieta, laiks un kārtība:

    - piedāvājumu iesniedz līdz 2016. gada 25.jūlijam, plkst. 10:00, LU Saimniecības departamentā, 718.telpā, 7.stāvā, Jelgavas ielā 1, Rīgā, LV-1004, nogādājot to personīgi vai nosūtot pa pastu;

    - pasta sūtījums jānogādā Nolikuma 1.13.1. punktā norādītajā adresē līdz Nolikuma 1.13.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti un tiks izsniegti vai nosūtīti iesniedzējam  atpakaļ neatvērtā veidā.

  - Piedāvājumu grozīšanas un atsaukšanas noteikumi:

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents var grozīt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi jāiesniedz līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, norādot uz aploksnes papildus Nolikuma 2.1. punktā norādītajai informācijai atzīmi – „GROZĪJUMI”.

    - Piedāvājuma atsaukums jāiesniedz rakstiski iesnieguma formā. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, tas izslēdz Pretendenta tālāku dalību iepirkumā.

    - Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents iesniegto piedāvājumu grozīt nevar.

# PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS

  - Pretendents piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā (ja zīmogs paredzēts) aploksnē, uz kuras jānorāda šāda informācija:

Latvijas Universitātes Iepirkuma komisijai Jelgavas ielā 1-718, Rīgā, LV-1004 Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa Nr. (fiziskai personai - vārds, uzvārds un adrese, tālruņa Nr.) Piedāvājums iepirkumam „Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/54_I) Neatvērt līdz 2016. gada 25.jūlijam, plkst. 10:00

  - Pretendents iesniedz Piedāvājuma oriģinālu 1 (vienā) eksemplārā, 1 (vienu) Piedāvājuma kopiju drukātā veidā ar norādi “KOPIJA” un 1 (vienu) Piedāvājuma kopiju elektroniskā formātā (ieskenētu Piedāvājuma oriģinālu PDF formātā) elektroniskā datu nesējā (kompaktdiskā vai zibatmiņā). Ja Piedāvājuma kopija atšķirsies no Piedāvājuma oriģināla, Iepirkuma komisija ņems vērā Piedāvājuma oriģinālu.

  - Piedāvājums (tajā skaitā arī elektroniskais datu nesējs, kas satur Piedāvājuma kopiju elektroniskā formā) jāievieto atbilstoši Nolikuma 2.1. punkta prasībām noformētā, aizlīmētā, aizzīmogotā (ja zīmogs paredzēts) aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim.

  - Noformējot Piedāvājumu Pretendentam ir jāievēro Nolikumā ietvertās prasības un Piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti šādā secībā:

    - Pretendenta pieteikums atbilstoši Nolikuma 1. pielikumam;

    - Pretendenta atlases (kvalifikācijas) dokumenti atbilstoši Nolikuma 3. punktam;

    - Tehniskais piedāvājums atbilstoši Nolikuma 2. pielikumam;

    - Finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma 3. pielikumam.

  - Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona. Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, paraksttiesīgā persona, vai piegādātāju apvienības pilnvarots pārstāvis.

  - Ja informācija par Pretendenta pārstāvja paraksta tiesības ir iegūstama Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datu bāzē, Pretendents Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) ietver norādi par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu), pretējā gadījumā Pretendents Piedāvājumam pievieno dokumentu, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības.

  - Ja Piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, Piedāvājumam jāpievieno pilnvarojumu apliecinošu dokumentu, kas apliecina pilnvarotā pārstāvja, kurš paraksta Piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības un pārstāvības apjomu. Ja pilnvarojumu ir izdevusi persona, kura atšķiras no Nolikuma 2.5. punktā norādītās, Pretendents Piedāvājumam pievieno dokumentu, kas norāda uz pilnvarojuma izdevēja tiesībām šādu pilnvarojumu Pretendenta vārdā izsniegt.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem svešvalodās jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos dokumentiem svešvalodās jābūt pievienotiem tulkojumiem latviešu valodā, kas apliecināti atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajai kārtībai. Informatīvie materiāli, kas tiek iesniegti papildus Nolikuma prasībām, var tikt iesniegti arī angļu valodā (netulkoti).

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu kopiju un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu dokumentu kopuma pēdējā lapā.

  - Pretendenta piedāvājumam jābūt caurauklotam tā, lai Piedāvājumā iekļautos dokumentus nebūtu iespējams atdalīt vienu no otra. Piedāvājuma lapām jābūt numurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures jānorāda cauraukloto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona.

  - Ja attiecībā uz Piedāvājumā ietverto informāciju nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, Pretendents to norāda uz Piedāvājuma lapām, kuras satur šāda rakstura informāciju, ar atzīmi „Komercnoslēpums”. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. Nolikumā iekļautā informācija, kā arī piedāvātā cena.

  - Pretendenta piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem.

# PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Par Pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona, jebkāda šo personu apvienība jebkurā juridiskā statusā, kas iesniegusi Piedāvājumu, lai piedalītos Iepirkumā. Pretendentam Pieteikumā (Nolikuma 1. pielikumā) jānorāda visi piegādātāju apvienības dalībnieki.

  - Nav pasludināts Pretendenta, piegādātāju apvienības dalībnieka, personālsabiedrības biedra vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.

  - Pretendentam, piegādātāju apvienības dalībniekam, personālsabiedrības biedram vai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) eiro.

  - Pretendents ir tiesīgs iesniegt tā paraksttiesīgās personas apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk- VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) vai VID izdotu izziņu par to, ka tam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro.

  - Ja Pretendents ir iesniedzis Nolikuma 3.4. punktā minēto dokumentu, Pasūtītājam, konstatējot konkrētā Pretendenta nodokļu parādus e-izziņu sistēmā Iepirkuma izsludināšanas dienā, ir tiesības neveikt Nolikuma 5.3.2. punktā noteiktās darbības.

| Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām: | Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti: |
| --- | --- |
| Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas nosacījumi. | Minētās prasības izpildi apliecinošu informāciju attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītājs pārbaudīs Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā. |
| Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | Pretendenta – juridiskas personas atbilstību minētajai prasībai Pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājas lapā. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. |

  - Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesniegušo kopīgu Piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par vienu Pretendentu, tādējādi Nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības ir izpildāmas visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības dalībniekiem) kopā, izņemot Nolikuma 3.6.2. punktu, kas ir izpildāms katram piegādātāju apvienības dalībniekam atsevišķi.

  - Pretendenti, kuri neatbildīs šī Nolikuma 3. punktā noteiktajām prasībām, izņemot Nolikuma 3.4. punktā noteikto prasību, tiks noraidīti, un to iesniegtie Piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.

# PRETENDENTA TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma izvērtēšanai nepieciešamie dokumenti:

    - Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 2. pielikumam, iekļaujot visu informāciju, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par Pretendenta Tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, tajā skaitā norādot Preču ražotājus, Preču aprakstus u.tml.);

    - Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 3. pielikumam, aizpildot visas paredzētās ailes. Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām ir jāatbilst visām Tehniskajā specifikācijā un Finanšu piedāvājumā iekļautajām prasībām..

  - Nolikuma 4.1. punktā noteiktajiem dokumentiem ir jābūt Pretendenta paraksttiesīgās personas parakstītiem.

  - Finanšu piedāvājumā ir piedāvāta cena par Tehniskajā specifikācijā norādīto Preču izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu, iekļaujot visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Tehniskās specifikācijas prasību un Līguma izpildi, tajā skaitā visi nodokļi (izņemot PVN), nodevas.

  - Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajai Preču cenai ir jābūt nemainīgai visā līguma darbības laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi (izņemot nodokļu izmaiņas) nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot Finanšu piedāvājumu.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Pretendentam iesniegt detalizētu cenas veidošanās mehānismu.

  - Nosakot Piedāvājumu ar viszemāko cenu, Komisija vērtēs Pretendenta norādīto kopējo līgumcenu.

  - Lai Pretendents varētu noteikt kopējo līgumcenu, vēlams veikt visu Tehniskajā specifikācijā minēto objektu apskati.

# PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI UN TO PĀRBAUDES KĀRTĪBA

  - Iepirkuma komisija saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka Pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai Nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 5.1.1. un 5.1.2. punktā minētie nosacījumi.

  - Iepirkuma komisija pārbauda Nolikuma 5.1. punktā norādīto izslēgšanas gadījumu esamību PIL 8.2 panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā.

  - Atkarībā no PIL 8.2 panta septītajā daļā veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

    - neizslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju Pretendentam un Nolikuma 5.1.3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro;

    - informē Pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai Nolikuma 5.1.3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un Nolikuma 5.1.3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

# 6. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI

- Iepirkuma komisija atbilstoši PIL 8.2 panta devītajai daļai, pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām slēgtā sēdē atver un vērtē iesniegtos Pretendentu Piedāvājumus.

- Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu iesniegto Piedāvājumu atbilstību Nolikumā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiek uzskatīti tie Piedāvājumi, kuri atbilst Nolikumā norādītajām prasībām.

- Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi atbilstoši Nolikumā norādītajām piedāvājuma noformējuma prasībām. Ja Komisija konstatē būtiskas neatbilstības Nolikumā ietvertajām noformēšanas prasībām, kas ietekmē iespēju izvērtēt Pretendenta Piedāvājumu, Pretendents tiek noraidīts un Iepirkumu komisija Piedāvājumu tālāk nevērtē.

- Iepirkuma komisija veic Pretendentu atbilstības pārbaudi Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Kvalifikācijas atbilstības pārbaudes laikā Iepirkuma komisija veic Nolikuma 3. punktā noteikto dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai Pretendents atbilst Nolikuma 3. punktā noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām. Ja Pretendents neatbilst Nolikuma 3. punktā noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija noraida Pretendenta piedāvājumu.

- Iepirkuma komisija veic Pretendenta Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā Iepirkuma komisija izvērtē Pretendenta piedāvājuma atbilstību Nolikumā un tā 2. pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteiktajām Pasūtītāja prasībām. Ja Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikumā un tā 2. pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteiktām Pasūtītāja prasībām, Iepirkuma komisija šo Pretendentu noraida un tā Piedāvājums tālāk netiek vērtēts.

- Iepirkuma komisija veic Pretendenta Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā Iepirkuma komisija izvērtē Pretendenta iesniegtā Finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikuma un tā 3. pielikumā “Finanšu piedāvājums” noteiktajām Pasūtītāja prasībām. Ja Pretendenta Finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā un tā 3. pielikumā “Finanšu piedāvājums” noteiktajām Pasūtītāja prasībām, Iepirkuma komisija šo Pretendentu noraida.

- Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Iepirkuma komisija Pretendenta Finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura Finanšu piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.

- Iepirkuma komisija izvērtē, vai Finanšu piedāvājums atbilst plānotajai Iepirkuma līgumcenai un Pasūtītāja finanšu iespējām.

- Iepirkuma komisija izvēlas Piedāvājumu ar viszemāko cenu no Piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām.

- Ja vairāku Pretendentu piedāvājumi būs ar vienādu viszemāko cenu, uzvarētājs nosakāms veicot izlozi Pretendentu klātbūtnē. Par izlozes laiku Pretendenti tiek informēti 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

- Komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīs Pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā saskaņā ar Nolikuma 5.punktā noteikto (atbilstoši PIL 8.2 panta piektajai daļai).

- Par Iepirkuma rezultātu visi Pretendenti tiks informēti 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

- Lēmumu par Iepirkuma rezultātu Pasūtītājs savā mājas lapā internetā publicē triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

- Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta Pretendentam lēmumu par Iepirkuma rezultātu.

# IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- Iepirkuma komisijas tiesības:

    - pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu Piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, kā arī piedāvājuma novērtēšanai;

    - pieaicināt ekspertu piedāvājumu vērtēšanas procesā;

    - gadījumā, ja Pretendents, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir ar nākamo zemāko cenu, un uz kuru neattiecas Nolikuma 5.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, kā arī kura piedāvājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, vai pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

    - jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;

    - izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā, ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz Nolikuma 5.3.2. punktā noteikto izziņu.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi:

    - nodrošināt Iepirkuma norisi un dokumentēšanu atbilstoši PIL prasībām;

    - nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

    - pēc ieinteresēto personu pieprasījuma sniegt informāciju par šo Nolikumu;

    - vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu.

# 8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- Pretendenta tiesības:

    - pieprasīt Pasūtītājam papildus informāciju par Iepirkuma Nolikumā iekļautajiem nosacījumiem;

    - iesniegt Piedāvājumu;

    - pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto Piedāvājumu.

  - Pretendenta pienākumi:

    - sagatavot Piedāvājumu atbilstoši šī Nolikuma prasībām;

    - sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju;

    - sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, Piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai;

    - apmaksāt visas izmaksas, kas saistītas ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

# 9. INFORMĀCIJA PAR LĪGUMU

  - Pasūtītājs slēdz Līgumu ar Iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu.

  - Ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu pret Pretendentiem, Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma dokumentos paredzētajiem piedāvājumā iekļautajiem nosacījumiem, kā arī neveic Līgumā grozījumus, kas varētu radīt vienlīdzīgas attieksmes pret Pretendentiem pārkāpumu, izņemot tādus, kurus tieši Līgumā Pasūtītājs ir paredzējis.

  - Līgumu sagatavo Pasūtītājs un iesniedz tam Pretendentam, ar kuru Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Līgumu.

  - Līguma projekts ietverts šī Nolikuma 5. pielikumā.

  - Ja Iepirkumā izraudzītais Pretendents nenoslēdz Līgumu ar Pasūtītāju, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no iepirkuma pildīšanas, un Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt kādu no Nolikuma 7.1.3. punktā noteiktajiem lēmumiem.

  - Saskaņā ar PIL 8.2 panta divpadsmito daļu ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pēc tam, kad noslēgts Līgums, Pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto Līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

  - Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi Līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi Līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams Pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā Līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Ja rodas objektīva nepieciešamība, Pasūtītājam ir tiesības noslēgtā līguma ietvaros atteikties no mēbelēm, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas, kā arī palielināt Līguma kopējo summu, ja Pasūtītājam ir nepieciešams veikt kāda papildus objekta, kas nav iekļauts Tehniskajā specifikācijā, bet ne vairāk kā par 10% no Līguma kopējās summas.

- NOLIKUMA PIELIKUMI:

10.1. Kā neatņemamas Nolikuma sastāvdaļas Nolikumam ir pievienoti šādi pielikumi:

1.pielikums - Pieteikuma veidlapa

2.pielikums - Tehniskā specifikācija

3. pielikums - Finanšu piedāvājums

4.pielikums - Līguma projekts.

# pielikums

# Pieteikums (veidlapa)

Latvijas Universitātes iepirkuma

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/54_I) nolikumam

PIETEIKUMS (VEIDLAPA)

- Informācija par pretendentu:

  - Pretendenta nosaukums/vārds, uzvārds:

  - Reģistrācijas Nr./personas kods:

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

  - Juridiskā adrese/deklarētā adrese:

  - Adrese korespondencei:

  - Tālruņa Nr.:

  - E-pasta adrese:

  - Faksa Nr.:

  - Vispārīgā interneta adrese:

- Informācija par pretendenta kontaktpersonu:

  - Kontaktpersonas vārds, uzvārds, ieņemamais amats:

  - Tālruņa numurs, e-pasta adrese:

3. Pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, apliecinām, ka:

1) vēlamies piedalīties LU organizētajā iepirkumā „Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana” , iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/54_I

3) esam iepazinušies ar visām Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām un apņemamies tās ievērot un izpildīt;

4) mums nav iebildumu attiecībā uz Iepirkuma Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām;

5) visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

6) visus ar Iepirkumu saistītos dokumentus, lūdzu, nosūtīt uz šī Pieteikuma 1.5. punktā minēto adresi vai elektronisko pastu: ___________________, neizmantojot drošu elektronisko parakstu (aizpilda, ja Pretendents dokumentus vēlas saņemt attiecīgajā veidā)

CITĀM PERSONĀM NODODAMO DARBU SARAKSTS

(aizpilda, ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu, atbilstību kvalifikācijas prasībām)

| Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās kvalifikācijas apliecināšanai, nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Izpildei nododamie darbi, līdzatbildība par Līguma izpildi |
| --- | --- |

Pretendents/pretendenta pilnvarotā persona:

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/   	 ____________________2016.gada ___.________________

/sagatavošanas vieta/

# Nolikuma 2.pielikums

# Tehniskā specifikācija

Latvijas Universitātes iepirkuma

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/54_I) nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

|  | Nosaukums | Materiāla ražotājs vai ekvivalents | Materiāla standarta līmenis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Biroja galds |
|  | Kopējais skaits: | 30 | gab. |
| TEHNISKAIS APRAKSTS |
| Produkta apraksts | Rakstāmgalds ar metāla kājām. |  |  |
| Izmēri AxBxH | 1400x800x740mm |  |  |
| Galda virsma | Laminēta kokskaidu plātne, biezums 25 mm. Attiecīgā dekora ABS apmalojums pa perimetru, biezums 2mm. | EGGER | W980, SM |
| Galda kājas | Tērauda balstrāmis ar noslēgta kontūra taisnstūra caurules kājām 60x20mm, kas savienotas ar divām virsmu nesošām tērauda sijām. Siju novietojumu skatīt shēmā. Metinājumu šuves noslīpētas. Galda kājām ir paredzēta izlīmeņošanas iespēja. Pulverkrāsas pārklājums, tonis RAL7043. |  |  |
| Aprīkojums | Komunikāciju izvadlūka 160x80mm, metāla. Krāsa - anodēts alumīnijs. | GTV | 592.080.30.160 |
| VIZUĀLĀ INFORMĀCIJA |
| Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti. |

|  | Nosaukums | Materiāla ražotājs vai ekvivalents | Materiāla standarta līmenis |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Tapsēts panelis starp galdiem |
|  | Kopējais skaits: | 10 | gab. |
| TEHNISKAIS APRAKSTS |
| Produkta apraksts | Tapsēts panelis starp biroja galdiem. Nesošā rāmja konstrukcija no koka, ar noapaļotiem stūriem R50 (+/- 10) mm. Blīvs, skaņu slāpējošs pildījums. Paneļi pie galdiem stiprinās ar L-veida tērauda leņķiem (pulverkrāsas pārklājums RAL 7043), kuros ir iestrādāta fiksācijas skrūve. |  | "Domo" |
| Izmēri AxBxH | 1380x40x650mm |  |  |
| Tapsējums | 100% vilna, noturība pret berzi - vismaz 50'000 cikli pēc Martindale skalas. Uguns noturība saskaņā ar EN 1021-1 un EN 1021-2. | CAMIRA | Blazer Lite HLTH39 |
| Kvalitātes apliecinājums | Tapsējuma auduma ugunsdrošība ir jāapliecina ar testēšanas laboratorijas izdotu sertifikātu. |  |  |
| VIZUĀLĀ INFORMĀCIJA |
| Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti. |
| Izmantots attēls no ražotāja "ABSTRACTA" kolekcijas. |

|  | Nosaukums | Materiāla ražotājs vai ekvivalents | Materiāla standarta līmenis |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Skapis ar izvelkamiem plauktiem |
|  | Kopējais skaits: | 30 | gab. |
| TEHNISKAIS APRAKSTS |
| Produkta apraksts | Slēdzams dokumentu skapis ar izvelkamu plauktu bloku. Plauktu vērsums orientēts pret darba vietu. Plauktu augstums regulējams - solis 32mm. Skapis balstīts uz melnām regulējamām plastmasas kājiņām D=54mm/H=20+10mm. |  |  |
| Izmēri AxBxH | 800x400x1250mm |  |  |
| Korpusa materiāli | Laminēta kokskaidu plātne, biezums 18 mm. Attiecīgā dekora ABS apmalojums pa perimetru, biezums 2mm. Mugursiena ar identisku dekoru. | EGGER | W980, SM |
| Plauktu priekšpanelis | Laminēta kokskaidu plātne, biezums 18 mm. Attiecīgā dekora ABS apmalojums pa perimetru, biezums 2mm. Aprīkots ar vertikāli novietotu alumīnija rokturi ērtai plauktu izvilkšanai. | EGGER | W980, SM |
| VIZUĀLĀ INFORMĀCIJA |
| Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti. |

|  | Nosaukums | Materiāla ražotājs vai ekvivalents | Materiāla standarta līmenis |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Dokumentu skapis |
|  | Kopējais skaits: | 4 | gab. |
| TEHNISKAIS APRAKSTS |
| Produkta apraksts | Dokumentu skapis ar plauktiem un durvīm. Plauktu augstums regulējams - solis 32mm. Skapis balstīts uz melnām regulējamām plastmasas kājiņām D=54mm/H=20+10mm. |  |  |
| Izmēri AxBxH | 1000x420x1190mm |  |  |
| Korpusa materiāli | Laminēta kokskaidu plātne, biezums 18 mm. Attiecīgā dekora ABS apmalojums pa perimetru, biezums 2mm. Mugursiena ar identisku dekoru. | EGGER | W980, SM |
| Durvju materiāli | Laminēta kokskaidu plātne, biezums 18 mm. Attiecīgā dekora ABS apmalojums pa perimetru, biezums 2mm. | EGGER | W980, SM |
| Furnitūra | BLUM CLIP atspiežamo durvju furnitūra TIP-ON. Bez durvju rokturiem. | BLUM | TIP-ON |
| VIZUĀLĀ INFORMĀCIJA |
| Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti. |

|  | Nosaukums | Materiāla ražotājs vai ekvivalents | Materiāla standarta līmenis |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Dokumentu skapis-plaukts, 5 A4 |
|  | Kopējais skaits: | 15 | gab. |
| TEHNISKAIS APRAKSTS |
| Produkta apraksts | Dokumentu skapis ar plauktiem un durvīm. Plauktu augstums regulējams - solis 32mm. Skapis balstīts uz melnām regulējamām plastmasas kājiņām D=54mm/H=20+10mm. |  |  |
| Izmēri AxBxH | 800x400x1862mm |  |  |
| Korpusa materiāli | Laminēta kokskaidu plātne, biezums 18 mm. Plauktu biezums 22mm. Attiecīgā dekora ABS apmalojums pa perimetru, biezums 2mm. Mugursiena ar identisku dekoru, iestrādāta sānu paneļu gropēs, novēršot korpusa ļodzīšanos. | EGGER | W980, SM |
| Durvju materiāli | Laminēta kokskaidu plātne, biezums 18 mm. Attiecīgā dekora ABS apmalojums pa perimetru, biezums 2mm. | EGGER | W980, SM |
| Furnitūra | BLUM CLIP atspiežamo durvju furnitūra TIP-ON. Bez durvju rokturiem. | BLUM | TIP-ON |
| VIZUĀLĀ INFORMĀCIJA |
| Attēlam ir ilustratīvs raksturs. Attēls sniedz ilustratīvu informāciju par ražojuma vizuālo un dizaina kvalitāti. |

# Nolikuma 3.pielikums

# Finanšu piedāvājums

Latvijas Universitātes iepirkuma

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/54_I) nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam piegādāt atklāta konkursa „Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana” (identifikācijas Nr. LU 2016/54_I) (turpmāk – Iepirkums) nolikumā minētās preces, saskaņā ar nolikuma prasībām par šādām cenām:

| Iepirkuma priekšmets | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Cena kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d |
| Biroja galds | 30 gab. |  |  |
| Tapsēts panelis starp galdiem | 10 gab. |  |  |
| Skapis ar izvelkamiem plauktiem | 30 gab. |  |  |
| Dokumentu skapis | 4 gab. |  |  |
| Dokumentu skapis – plaukts, 5 A4 | 15 gab. |  |  |
| Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN: |  |

Pretendents/pretendenta pilnvarotā persona:

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/   	 ____________________2016.gada ___.________________

/sagatavošanas vieta/

# 4.pielikums

# Piegādes līguma projekts

Latvijas Universitātes iepirkuma

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/54_I) nolikumam

| Latvijas Universitātes līgumu uzskaites Nr. ________ Iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/54_I |  |
| --- | --- |

LĪGUMA PROJEKTS

Rīgā, 2016.gada __._____________

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, turpmāk – Pasūtītājs, tās rektora vietnieces infrastruktūras attīstības jautājumos Kitijas Gruškevicas personā, kura darbojas saskaņā ar 2016.gada 15.janvāra rīkojumu Nr. 1/15, no vienas puses, un

<   > <   >, reģ. Nr. <   >, juridiskā adrese: <   >, turpmāk – Izpildītājs, valdes <   > <   >personā, kurš darbojas pamatojoties uz <   > pamata, no otras puses, kopā saukti – Puses,  atbilstoši LU Būvniecības un īpašumu apsaimniekošanas iepirkumu komisijas 2016.gada __.____________ pieņemtajam lēmumam par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā ______________________,  bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu Līgumu, par turpmāk minēto:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS UN IZPILDES TERMIŅŠ

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt mēbeļu, turpmāk – Preces, izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, kas ir pievienota Līguma 1.pielikumā, Izpildītāja Finanšu piedāvājumam, kas ir pievienots Līguma 2.pielikumā.

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un Izpildītājs Preču izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu veic ne ilgāk kā 28 (divdesmit astoņu) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

- LĪGUMA SUMMA, APMAKSAS NOTEIKUMI

  - Līguma summa par Līguma 1.1.punktā noteikto Preču izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu ir EUR <   > (<   >), neieskaitot PVN. Līguma kopējā summa  ir EUR <   > (<   >), tajā skaitā PVN 21% EUR <   > (<   >). Līguma summā ir iekļauta Preču izgatavošana, piegāde un uzstādīšana.

  - Pasūtītājs samaksu par Līguma 1.1.punktā noteikto Preču izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu samaksā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Preču pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot naudu Izpildītāja iesniegtajā rēķinā norādīto bankas kontu.

  - Izpildītājs, sagatavojot rēķinu un aprēķinot pievienotās vērtības nodokli, ievēro likumu „Par pievienotās vērtības nodokli” un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

  - Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad ir veikta naudas izmaksa no Pasūtītāja bankas konta uz Izpildītāja rēķinā norādīto kontu. Kā apmaksas fakta apliecinājums tiek izmantots bankas maksājuma uzdevums.

- PREČU PIEŅEMŠANAS- NODOŠANAS NOTEIKUMI

  - Saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto, Izpildītājs apņemas veikt Preču izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19, Rīgā ar Pasūtītāju iepriekš saskaņotās telpās.

  - Preču piegādi ar savu transportu vai pieaicinot trešās personas uz sava rēķina veic Izpildītājs. Pasūtītājam jānodrošina Izpildītāja transporta līdzekļa piekļūšana norādītajai piegādes vietai.

  - Par konkrētu Preču piegādes laiku vienojas Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji.

  - Vienlaicīgi ar Preču piegādi Izpildītājs nodod Pasūtītājam parakstītu Preču piegādi apliecinošu dokumentu un Preču pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Par Preču saņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītāja pārstāvis ir parakstījis Preču piegādi apliecinošu dokumentu, bet par Preču pieņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs nodod Līguma noteikumiem atbilstošas Preces un Līdzēju pārstāvji paraksta attiecīgu Preču pieņemšanas - nodošanas aktu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Pasūtītājs, saņemot Preces, Izpildītāja pārstāvja klātbūtnē pārbauda Preču daudzuma atbilstību Preču piegādi apliecinošu dokumentu un Tehniskajā specifikācijā norādītajam skaitam. Ja Preču daudzums atbilst Preču piegādi apliecinošu dokumentu un Tehniskajā specifikācijā noteiktajam skaitam, Pasūtītāja pārstāvis paraksta Preču piegādi apliecinošu dokumentu.

  - Preču kvalitātes atbilstības pārbaude notiek 5 (piecu) darba dienu laikā no Preču saņemšanas un uzstādīšanas dienas. Ja Pasūtītājs pieņemšanas – nodošanas aktu nav parakstījis 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Preču saņemšanas un nav iesniedzis Izpildītājam Defektu aktu, Izpildītājs uzskata, ka Preces ir pieņemtas no Pasūtītāja puses.

  - Ja Izpildītājs Līguma 1.2. punktā noteiktajā termiņā nav piegādājis Preces vai daļu no Preču kopējā apjoma, piegādājis nekvalitatīvu vai Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām neatbilstošu Preci, tiek sagatavots Defektu akts, kurā Pasūtītājs norāda atklātos trūkumus vai neatbilstības. Pasūtītāja pārstāvja parakstīts Defektu akts kopā neatbilstošo Preci tiek nodots Izpildītājam. Ja Izpildītāja pilnvarotā persona neparaksta Defektu aktu un neceļ rakstiskus iebildumus 3 (trīs) darba dienu laikā no Defektu akta saņemšanas brīža, tiek pieņemts, ka Defektu akts ir parakstīts.

  - Ja tiek konstatēti Līguma 3.8. punktā minētie nosacījumi, Izpildītājs par saviem līdzekļiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Defektu akta abpusējas parakstīšanas nodrošina Defektu aktā norādīto nepiegādāto Preču piegādi vai nekvalitatīvo, Tehniskai specifikācijai neatbilstošo Preču nomaiņu vai trūkumu novēršanu.

  - Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preču piegādes un uzstādīšanas vai Defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

  - Ja Izpildītājs atkārtoti pēc Līguma 3.8.punktā noteiktā termiņa piegādā Līguma noteikumiem neatbilstošu vai nekvalitatīvu Preci, Pasūtītājam ir tiesības Preci nepieņemt un vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, par Līguma vienpusēju izbeigšanu rakstiski paziņojot Izpildītājam 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

- GARANTIJAS NOSACĪJUMI

  - Izpildītājs apņemas nodrošināt Preces darbības atbilstību izgatavotāja noteiktajiem parametriem 24 (divdesmit četrus) mēnešus, turpmāk tekstā - Garantija, pēc Preču pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

  - Ja pēc Preču pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas Pasūtītājs konstatē Preces defektus, kurus nebija iespējams atklāt pieņemot Preci vai Preces lietošanas laikā tiek atklāti jebkādi bojājumi, kuri nav radušies Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieteikt pretenzijas Izpildītājam Garantijas laikā.

  - Ja Pasūtītājs ir iesniedzis Piegādātajam rakstisku pretenziju Garantijas laikā, Izpildītājam ir jānovērš atklātie defekti un ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rakstiskas pretenzijas saņemšanas. Izpildītājam ir tiesības nomainīt attiecīgo bojāto Preci ar ekvivalentu, ja tam piekrīt Pasūtītājs.

  - Ja Garantijas laikā Precei izgatavotāja vainas dēļ rodas bojājumi, kuri nav radušies Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieteikt pretenzijas Izpildītājam Garantijas laikā.

  - Ja Pasūtītājs iesniedzis Piegādātajam Līguma 4.4. punktā noteikto rakstisko pretenziju, Izpildītājs ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērš radušos bojājumus 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiskas pretenzijas saņemšanas. Izpildītājam ir tiesības nomainīt attiecīgo bojāto Preci ar ekvivalentu, ja tam piekrīt Pasūtītājs.

  - Ja Līguma 4.5.punktā noteiktais Preces bojājuma novēršanas termiņš tiek pārsniegts 10 (desmit) darba dienas, Izpildītājam uz Preces remonta laiku bez maksas jānodrošina Pasūtītājam iespēja lietot citu ekvivalentu Preci.

  - Ja Izpildītājs neatbild uz Līguma 4.2. un 4.4. punktos noteiktām saņemtām pretenzijām un nenovērš defektus un bojājumus Līguma 4.3. un 4.5. punktos noteiktos termiņos un kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības novērst defektus un bojājumus vai defektu un bojājumu novēršanai pieaicināt trešās personas. Šī punkta noteiktos gadījumos radušās defektu un bojājumu izmaksas sedz Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas dienas.

- LĪDZĒJU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

  - Izpildītāja pienākumi:

    - nodrošināt Preču izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu atbilstoši Līguma noteikumiem, Preču atbilstību kvalitātes prasībām un Pasūtītājam iesniegtajam piedāvājumam;

    - nodrošināt Preču trūkumu novēršanu un Preču nomaiņu atbilstoši Līguma un garantijas noteikumiem.

  - Izpildītāja tiesības:

    - saņemt samaksu par Pasūtītājam piegādātajām un uzstādītajām un no Pasūtītāja puses pieņemtajām Precēm atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Pasūtītāja pienākumi:

    - savlaicīgi veikt maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem;

    - pārbaudīt saņemtās Preces un pieņemt atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Pasūtītāja tiesības:

    - saņemt kvalitatīvas, Līguma noteikumiem atbilstošas Preces Līgumā noteiktajā termiņā;

    - pieprasīt Izpildītājam novērst Preču trūkumus un izpildīt garantijas saistības atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Līdzēju pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā informēt otru Līdzēju par adreses, bankas rēķinu vai citu rekvizītu izmaiņām.

  - Līdzēju pienākums ir ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Līguma noteikumiem Līguma darbības laikā un pēc Līguma izbeigšanas.

- STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪDZĒJU ATBILDĪBA

  - Līdzēji vienojas, ka jebkādi strīdi, domstarpības vai prasības, kas saistītas ar Līgumu un tajā noteikto saistību izpildi, tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Ja Izpildītājs nepiegādā Preces vai kādu to daļu noteiktajā laikā atbilstoši Līguma 1.2.punktam, kavē Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces nomaiņu, Precei konstatēto defektu novēršanas termiņu Līgumā noteiktajos gadījumos, Izpildītājs par katru nokavēto dienu maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (pusprocenta) apmērā no 2.1.punktā noteiktās Līguma summas, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas, kā arī atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.

  - Ja Pasūtītājs nepamatoti neievēro Līguma 2.2.punktā noteiktos maksājuma termiņu, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (pusprocenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no termiņā nesamaksātās summas.

  - Ja Pasūtītājs ir aprēķinājis Līguma 6.2.punktā noteikto līgumsodu, apmaksājot Izpildītāja iesniegtos rēķinus, Pasūtītājam ir tiesības veikt līgumsoda ieturējumu no Izpildītājam izmaksājamajām summām.

  - Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja, tā darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

  - Pasūtītājs uzņemas visu risku par Precēm no brīža, kad Preču piegādi apliecinošu dokumentu ir parakstījis Pasūtītāja pārstāvis.

- LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

  - Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

  - Līguma darbība var tikt pārtraukta Līgumā noteiktajā kārtībā, par Līguma pārtraukšanu nosūtot rakstveida paziņojumu otram Līdzējam ierakstītā sūtījumā.

  - Līgumu var grozīt, papildināt (ja grozījumi vai papildinājumi nav saistīti ar iepirkuma nosacījumiem) vai pirmstermiņa izbeigt, Līdzējiem rakstiski vienojoties. Vienošanās tiek noformēta kā Līguma pielikums, kuru pievieno Līgumam un kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šajā Līgumā uzņemto saistību izpildes, par to rakstiski brīdinot Izpildītāju 10 (desmit) dienas pirms Līguma pārtraukšanas, neizmaksājot kompensāciju.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to 5 (piecas) dienas iepriekš rakstiski brīdinot Izpildītāju, ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 1.2. punktā minētā termiņa Izpildītājs nav piegādājis un uzstādījis Preces vai, ja Pasūtītājs atkārtoti konstatē, ka Izpildītājs veic Preču izgatavošanu, piegādi vai uzstādīšanu neatbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajam, Izpildītāja iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam un Līguma noteikumiem. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus.

  - Citos gadījumos Līgumu var izbeigt vienpusēji tikai gadījumos, kas tieši paredzēti Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Līdzēji apņemas izpildīt visas saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim.

- NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

  - Līdzēji ir atbrīvoti no atbildības par līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ, ko attiecīgais Līdzējs nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāms karš, dabas katastrofa, vispārējs streiks.

  - Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu varu, par to jāpaziņo rakstveidā otram Līdzējam, tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi attiecīgajam Līdzējam iespējama, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Ja šāds paziņojums nav nosūtīts, paziņojumu nenosūtījušais Līdzējs atbild otram Līdzējam par visiem tiešajiem zaudējumiem, kuri pēdējam radušies.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties un pārtraukt Līgumu. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par zaudējumiem, kuri radušies otram Līdzējam laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

- NOBEIGUMA NOTEIKUMI

  - Jautājumus, kas Līgumā nav atrunāti, Līdzēji risina atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no tiem vienu saņem Pasūtītājs, otru –Izpildītājs. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

  - Kā neatņemamas Līguma sastāvdaļas pievienoti pielikumi:

    - Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija;

    - Pielikums Nr.2 – Finanšu un tehniskā piedāvājuma kopija.

| Pasūtītājs: Latvijas Universitāte Reģ. Nr. IZM Izglītības iestāžu reģistrā 3341000218 PVN reģ. Nr.: LV 90000076669 Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV - 1586 Banka: Valsts Kase SWIFT kods: TRELLV22 IBAN konts: LV33TREL9150101000000 Rektora vietnieces infrastruktūras attīstības jautājumos ___________________ /K.Gruškevica/ |  | Izpildītājs: |
| --- | --- | --- |

2016.gada __._______________

Līguma Nr. _______________

1.pielikums

tehniskā Specifikācija

Iepirkuma priekšmets:  “Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”